## Slide 1: MBCD Innovation GNSS v Presnom Poľnohospodárstve
www.mbcd.sk

## Slide 2: Oblasti Aplikovania GNSS v Poľnohospodárstve
Technológia MBCD vychádza z osvedčených GNSS riešení
GPS • Galileo • GLONASS • BeiDou
RTK presnosť ±2 cm • EGNOS ±20 cm • RTX globálne
    Oblasť 1: Presné mapovanie polí a hraníc pozemkovGNSS umožňuje cm-presnú identifikáciu hraníc polí, tvorbu digitálnych máp pôdy a integráciu s GIS systémami
    Oblasť 2: Autonómne riadenie poľnohospodárskych strojovAutopilot, autosteer a plne autonómne traktory s GNSS navigáciou – RTK, EGNOS, RTX technológie
    Oblasť 3: Precízna aplikácia agrochemikáliíGNSS-riadené postrekovače a drony znižujú spotrebu chemikálií o 15-20%
Partnerstvá a aplikácie:
John Deere AutoTrac • Trimble • Topcon • Case IH AFS
MBCD Sport Innovation – aplikácia v presnom poľnohospodárstve

## Slide 3: Presnosť GNSS Navigácie – RTK, EGNOS, RTX
RTK – Real Time Kinematic
Presnosť: ±2 cm horizontálne
Referenčná stanica do 15 km
Ideálne: sejba, sadenie, zber
Použitie: John Deere, Trimble, Topcon
Cena: vyššia investícia, max. výkon
EGNOS – Európska augmentácia
Presnosť: ±20–40 cm
Zadarmo, bez infraštruktúry
Signál z geostacionárnych satelitov
Vhodné: hnojenie, postrek, orba
Pokrytie: celá EÚ vrátane SR
RTX / PPP – Globálne korekcie
Presnosť: ±3–5 cm (po konvergencii)
Bez lokálnej stanice, kdekoľvek
Trimble CenterPoint RTX, J.D. SF3
Vhodné: odľahlé oblasti
Konvergencia: 15–30 min

## Slide 4: Autonómne Poľnohospodárske stroje
Kategórie autopilotných systémov
1. Vizuálne navádzanie – displej pre vodiča
2. Autosteer – automatické riadenie volantu
3. Autopilot + rýchlosť – plne hands-free
4. Palubný počítač + náradie (ISOBUS)
Vývoj: od asistenta k autonómnemu stroju
John Deere – Líder autonómie
CES 2022: prvý plne autonómny traktor 8R
16 kamier, stereo video, GNSS fúzia
Pracuje bez vodiča 24/7 na poli
2. gen.: pásový traktor 9RX s AI
Cieľ: riešenie nedostatku pracovnej sily

## Slide 5: Elektronické Riadenie Sekcií Postrekovača
Problém bez GNSS riadenia
Prekryv sekcií: 5–15% plochy
Duplicitná aplikácia chemikálií
Zvýšené náklady na pesticídy
Zaťaženie životného prostredia
Nerovnomerné pokrytie porastu
GNSS sekčné vypínanie – riešenie
Automatické zapínanie/vypínanie sekcií
Presnosť prepínania: <30 cm
Eliminácia prekryvu na 98–99%
Úspora pesticídov: 10–15% na sezónu
Štandard ISOBUS pre všetky značky
Výsledky v praxi
Úspora paliva: 5–10%
Úspora osiva pri sejbe: 8–12%
Rovnomernejší porast = vyšší výnos
Austrália: pokles nákladov na prácu 52%
Návratnosť investície: 1–3 sezóny

## Slide 6: Dronové Postrekovanie s GNSS Navigáciou
Porovnanie: Dron vs. Traktor
Dron: 8–30 l/ha aplikačný objem
Traktor: 150–300 l/ha objem
Dron: ideálny pre kopcovitý terén
Dron: rýchlejší nástup, menší útlak pôdy
Traktor: väčšia kapacita, nižšie náklady/ha
GNSS v dronových systémoch
RTK GNSS: presnosť letu ±5–10 cm
Automatické mapovanie parciel
Mission planning: automatické trasy
Vyhýbanie prekážkam (stromy, stĺpy)
Integrácia s variabilnou dávkou (VRA)
Regulácia a trendy
EU: EASA kategória špecifických prevádzok
Certifikácia pilota pre ag. drony
Čína: DJI Agras – dominantný trh
SR/CZ: rastúci počet ag. dronových firiem
Budúcnosť: swarm drony, AI detekcia

## Slide 7: Ekonomické Prínosy GNSS v Poľnohospodárstve
Priame úspory nákladov
Palivo: -5 až -15% vďaka opt. trasám
Osivo: -8 až -12% (bez duplicity)
Pesticídy: -10 až -15% (sekčné riadenie)
Hnojivá: -10% (variabilná aplikácia)
Pracovná sila: -20 až -52% (autonómia)
Zvýšenie výnosov a kvality
Presná výsadba = rovnomerný porast
Optimálne medziriadkové vzdialenosti
Včasná detekcia problémových zón
Variabilná aplikácia podľa pôdnych máp
Priemer: +5 až +15% nárast výnosov
ROI a strategické prínosy
Návratnosť: 1–4 roky podľa veľkosti farmy
Digitálne záznamy pre dotačné programy
Splnenie požiadaviek Green Deal / F2F
Predpoklad pre ag. roboty a IoT
Konkurenčná výhoda na trhu